	Część 1
Wyposażenie podstawowe
LP	Nazwa	opis/minimalne wymagania techniczne	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	Filament	Cechy filamentu kompatybilnego z oferowaną drukarką z pozycji nr 2: Forma materiału: szpula min 1 kg, Materiał: PLA Średnica materiału: nie mniej niż 1,75 mm, Biodegradowalny, Minimum 6 kolorów, Struktury podporowe: Usuwanie mechaniczne-drukowane z materiału modelowego	25			23%
2	Drukarka 3D wraz z akcesoriami	Skład zestawu o parametrach nie gorszych niż: drukarka 3D z instrukcją obsługi i poradnikiem, materiał do druku(np. PLA), karta SD na projekty 3D, akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka, pęseta; oprogramowanie, biblioteka modeli 3D do edukacji szkolnej, szkolenie dla nauczycieli. Parametry techniczne: - Technologia: FDM; - Pole robocze: 210 x 210 x 210 mm, podświetlane; - Stół roboczy: Wymienny; - Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana; - Podgląd wydruku: stacjonarny i zdalny (WIFI); - Wyświetlacz: z polskim menu, dotykowy; - Łączność: WiFi, USB, karta SD; - Obsługiwane typy plików: .STL, OBJ; - Prędkość druku: 20-120 mm/s; - Wysokość warstwy: 0,1 - 0,4 mm; - Obsługiwany filament: PLA, ABS; - Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm; - 5 letni okres wsparcia dla szkoły	1			0%
3		Laptop o parametrach nie gorszych niż: -przekątna ekranu 15,6 cali, rozdzielczość optymalna 1920x1080 (Full HD) pikseli, powłoka ekranu antyrefleksyjna, -procesor i5 10 generacji minimum 4 rdzenie/8 wątków, -rodzaj pamięci: SO-DIMM DDR4 2666MHz, ram 8GB, ilość gniazd pamięci: 2 -Grafika: karta graficzna zintegrowana z procesorem, -dysk SSD 256GB, Złącza: Port LAN 1 Gbps, złącze HDMI, 3 złącza USB: 2x3.3 + 1x3.0 typ C, port WiFi, port Bluetooth 4.2, Typ akumulatora/baterii: Li-lon 3 cell battery, Multimedia: wbudowane audio, wbudowana kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, głośniki stereo, Wejścia i wyjścia audio: Wyjście/wejście mini-jack -czytnik kart, -Windows 10 Home PL 64-bit.”lub równoważne” -klawiatura standardowa z blokiem numerycznym, -wymiary (GxSxW) (mm): 242x358x20, -wyposażenie dodatkowe: zewnętrzny zasilacz sieciowy	1			23%
4		Urządzenie do utwardzania modeli: - system grzewczy do kontroli temperatury 80°C, - optymalna długość fali światła 405 nanometrów, - diody led emitujace stałe światło, - 13 wielokierunkowych, - stół obrotowy -1obrót na minutę;	1			23%
5		Nóż ultradżwiękowy do obróbki wydruków wielu rodzajów materiału, w tym: ABS, PLA, -wymiary rączki: około 100 mm, -możliwość cięcia materiału o grubości około 3-5 mm	1			23%
6	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami	Zestaw do nauki programowania, robotyki, IoT i AI, kompatybilny z robotami mBot2. Sprzęt jest programowany w blokowym języku Scratch i tekstowym Python. Makeblock mBuild. Płytka stykowa prototypowa z przewodami pozwala na wykorzystanie dowolnych elementów dodatkowych (np. Arduino). Zestaw przeznaczony dla klas 4-8.Lista elementów: 1x sterownik 1x pocket Shield 1x przewód USB-C Lista elementów AI IoT Creator Add-on Pack: 1×głośnik 1×zasilacz 2×sterownik silników 1×czujnik ruchu PIR 1×czujnik przeszkody 2×sterownik serwomechanizmów 1×wyświetlacz LED Matrix 1×sterownik LED 1×podwójny czujnik koloru RGB 1×czujnik obrotu 2×silnik DC 12×M3*14 śruba 1×moduł wentylatora 8×M3*20 śruba 1×M5+M7 klucz płaski 2×taśma LED 2×moduł serwomechanizmu	6			23%
7	Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem	Parametry nie gorsze niż: Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V / 50 Hz (sieciowe), Pobór mocy: 720 W, Stacja jest sterowana poprzez mikrokontroler zapewniający wysoką stabilność pracy, Urządzenie posiada kontroler PID, Kompaktowa budowa z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD, Funkcja schładzania, Lutownica : Nadmuch powietrza realizowany jest przez kompresor wewnątrz stacji, Przepływ powietrza: do 28 l/min Płynna regulacja temperatury w całym zakresie Regulacja temperatury gorącego powietrza: od 100 °C do 480 °C Stabilność temperatury: +/-1 °C, Wyświetlacz LCD pokazujący rzeczywistą moc nadmuchu, Tryb pracy ręcznej / automatycznej, Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie o tym alarmem, Długość przewodu kolby: do 90 cm, Lutownica Grotowa, Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C, Stabilność temperatury: +/- 1 °C, Moc szczytowa lutownicy kolbowej: od 72 do 75 W, Rezystancja względem uziemienia: do 2 Ω, / Potencjał względem uziemienia: do 2 mV, System ESD safe, Długość przewodu kolby: do 100 cm, Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut	1			23%
8	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami	Parametry nie gorsze niż: Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ i szybki, inteligentny system AF zapewniający pożądaną jakość obrazów. Konstrukcja mikrofonu umożliwiająca rejestrowanie dźwięku ze wszystkich stron. Zapis upływu czasu i sterowanie funkcjami profesjonalnymi/ręcznymi. Obiektyw o kącie 26,8 pozwalający uchwycić jeszcze więcej szczegółów w każdym kadrze, a większy rozmiar pikseli zwiększa czułość i pozwala na kręcenie filmów z mniejszą liczbą zakłóceń, nawet w ciemności. Stabilizator z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym umożliwia nagrywanie filmów nawet w biegu. Parametry minimalne: Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli), Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym, Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm, Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD), Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI, Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9), Zoom optyczny: 20x, Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5, Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów	1			23%
9	Statyw z akcesoriami	Podróżny statyw z regulowaną wysokością kolumny teleskopowej i kątem rozstawu nóg. Parametry minimalne: Waga: 1.15 kg, Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski, Ilość sekcji: 5, Wysokość minimalna: 36 cm, Blokada kuli: Tak, Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 127.5 cm, Wysokość maksymalna: 143 cm, Średnica podstawy: 37 mm, Długość po złożeniu: 32 cm, Poziomica (ilość): 2, Udźwig: 4 kg, Torba w zestawie: BM-20160725S5, Średnica platformy: 38.5 mm, Easy Link: Nie, Regulacja oporu: Nie, Przechył przód-tył: +90°/-32°, Rodzaj głowicy: Głowica kulowa, Niezależna blokada panoramy: Tak, Przechył na bok: +32°/-32°, Rodzaj nóg: Pojedyncze, Kąty rozwarcia nóg: 21.5°, 54.5°,83°, Zaciski: Zakręcane pierścieniem, Średnice nóg: 10, 13, 16, 19, 22 mm, Materiał: Aluminium, Maksymalna temperatura pracy: 60 °C, Minimalna temperatura pracy: -30 °C, Regulacja oporu w panoramie: Nie, Obrót w panoramie: 360 °, Szybkozłączka: Tak	1			23%
10	Mikroport z akcesoriami	Parametry elektryczne nie gorsze niż: Zasilanie z nadajnika mocowanego do paska MW1-LTX-Fx, Przetwornik pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowości dookólny, Zakres częstotliwości 60 - 15 000 Hz, Czułość 10 mV/Pa, Maks. poziom SPL dla 1% zniekszt., 130 dB (SPL), Impedancja 2200 Ω ± 30%; Parametry mechaniczne: Wymiary (wys. x szer.) 160 x 140 mm, Masa 32 g, Długość kabla 1,45 m	3			23%
11	Oświetlenie do realizacji nagrań	Parametry nie gorsze niż: -Wymiary lampy nie więcej niż 50x70 cm, -Regulowana wysokość statywu w przedziale minimum 0,8 do 2 m, -Uniwersalny gwint 1/4'', -Udźwig statywu nie mniejszy niż 2,9 kg, -Długość ramienia w przedziale nie mniejszym niż 53-133 cm, -Długość statywu po złożeniu: nie dłuższa niż 67 cm, -Żarówki E27, Moc żarówki: nie mniej niż 85W, Wydajność żarówki: nie mniej niż 400W, -Przeciwwaga: mini boom	1			23%
12	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami	Mikrofon kierunkowy o parametrach nie gorszych niż: wbudowany wyłącznik pasmo przenoszenia: 50-15000 Hz, charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), impedancja wyjściowa (przy 1000 Hz): max. 300 Ohm, poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa konstrukcja: uchwyt odlany z metalu wykończenie; sferyczna siatka stalowa złącze: XLR masa: nie więcej niż 300 g; z dedykowanym uchwytem i statywem oraz gąbką	2			23%
13		Zestaw mikrofonów bezprzewodowych: Zestaw składający się z dwóch mikrofonów bezprzewodowych oraz odbiornika MIKROFON KIERUNKOWY Z NADAJNIKIEM pasmo przenoszenia: 50-16000 Hz, charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), impedancja wyjściowa (przy 1000 Hz): max. 300 Ohm, poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa. Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. Zasilanie bateriami AA Zasięg transmisji min. 100 m (300 stóp) ODBIORNIK - Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. - Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. - kontrolka LED statusu sygnału audio. Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość Załączone anteny Osprzęt montażowy do rack Dołączony futerał	1			23%
14	Gimbal	Zawartość zestawu nie mniejsza niż: -Gimbal, -statyw plastikowy, -płytka montażowa, -podpora obiektywu, -podwyższenie aparatu, -kabel zasilający USB-C (40 cm); -zapinany pasek x 2, -śruba montażowa D-Ring 1/4* x 2; -śruba 1/4'' Parametry Gimbala: przetestowany udźwig nie mniejszy niż 3,0 kg, maksymalna prędkość kątowa Gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, oś Tilt: 360°/s, oś Roll: 360°/s, punkty końcowe: oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, oś obrotu Roll: -240° do +95°, oś Tilt: -112° do + 214°, częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz,moc nadajnika: <8 dBm, temperatura pracy: -20° do 45°, Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4''-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C). Akumulator: model RB2-3400mAh-7.2 V, rodzaj ogniw:18650 25, pojemność nie mniej niż 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy nie mniej niż 14 godz., czas ładowania nie dłużej niż 2,5 godz. przy użyciu szybkiej ładowarki 18W (protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania 5° do 40°C, Połączenie: Bluetooth 5.0, USB-C, Wspieranie mobilne systemy operacyjne: IOS 11 lub wyższy, Android 7.0 lub wyższy. Wymiary: złożony nie większy niż 26x21x7,5 cm (z uchwytem), rozłożony nie większy niż 40x18,5x17,5 cm(z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/statywu). Waga: gimbal+szybkozłączka+rozszerzony Grip przez statyw: nie więcej niż 1600 g.	1			23%
		Zawartość zestawu nie mniejsza niż: Gimbal, statyw, opaska na rękę, pokrowiec materiałowy, kabel zasilający, magnetyczna klamra na smartfon, gumowe podniesienie do klamry. Parametry nie gorsze niż: Wymiary: (dł x szer x wys) rozłożony: 264,5x111,1x92,3 mm; złożony: 174,7 x 74,6x37 mm, Waga: Gimbal: 290 g, magnetyczny uchwyt na telefon: 34 g, Maksymalna długość wbudowanego wysięgnika: 215 mm, Waga kompatybilnego telefonu: 230 +/-60g; Grubość kompatybilnego telefonu: 6,9-10mm, Szerokość kompatybilnego telefonu: 67-84 mm, Magnetyczna klamra: waga 34 g, wym.: 67,8 x 40 x 18 mm, kompatybilność: DJI OM5, DJI OM4. Pobór mocy: 1,2 W (w idealnych warunkach), Zasięg mechaniczny: Pan: -161,2° do 172,08°, Roll: -127,05° do 208,95°, Tilt: -101,46° do 229,54°, Maksymalna prędkość kontroli: 120°/s, Typ: Li-ion, pojemność: 1000 mAh, Port ładowania: USB-C, Uniwersalne mocowanie: Gwint 1/4'', Łączność: Bluetooth Low Energy 5.0, Aplikacja: DJI Mimo, Wymiary Gimbala ze statywem: dł: 138 mm, śr.: 32 mm; Regulacja kąta wysięgnika: 0 do 90°	1			23%
				Razem:		Razem: