Załącznik nr 10
Specyfikacja wymagań technicznych - mała architektura
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne małej architektury
Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry
1. Ławki parkowe z oparciem i podłokietnikiem- 17 szt.	Całkowite wymiary minimalne; długość minimum 180cm, szerokość minimum / 60 cm, wysokość minimum 80 cm / Materiał ; Ławka stalowa ocynkowana malowana proszkowo z możliwością zakotwienia w podłożu / Siedzisko i oparcie drewniane wykonane z sezonowanego krajowego drewna liściastego o grubości minimum 4 cm, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone impregnatem oraz malowane podwójną warstwą substancji zabezpieczającej ( lakier lub lakierobejca w kolorze RAL ). Siedzisko minimum 4 deski, oparcie minimum 4 deski. / model z oparciem i podłokietnikiem / ławka wandaloodporna / gwarancja minimum 36 miesięcy
3. Kosze na odpady 20 szt.	a) pojemność minimum 60 l. / b) konstrukcja stalowa obudowana drewnem impregnowanym substancją przeciwgrzybiczą oraz dwukrotnie lakierowane lakierem, lakierobejcą Kolorystyka kosza: Według palety Ral / c) wymiary minimalne – 80cm x40 cm x40cm
4. Stojaki rowerowe – rowery typu "U" : 5 szt.	Stojaki jednostanowiskowe / Wymiary minimalne wysokość 90 cm, 90 szerokość cm / Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo , kształtownik o wymiarach min. 4x4 cm. Lub rura o średnicy minimum 4,5 cm, grubość ścianki minimum 2,5 mn. / Możliwość montażu do podłoża

Zamawiający zastrzega, aby kolor ławek oraz koszy był identyczny.

Niniejsza specyfikacja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań.
 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie z uwzględnieniem powyższych parametrów .
Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w specyfikacji Wykonawca składa w formularzu ofertowym.

Specyfikacja wymagań technicznych - oświetlenie
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne oświetlenia
Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry
Słupy oświetleniowe 47 szt.	Słupy aluminiowe o wysokości minimum 4,5 m posiadający zabezpieczenie dolnej części słupa elastomerem kompatybilne z oprawami oświetleniowymi odpowiadające parametrom zawartym w dokumentacji projektowej
Oprawy oświetleniowe 47 szt.	Oprawy typu LED dobraną zgodnie z normą PN-EN 13201-2016, z precyzyjnym ukierunkowaniem światła, minimalizując światło przeszkadzające, źródło światła o barwie 1900 - 2700 K wyposażone w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C136.41, odporne na uderzenia min. IK10 oraz wyposażone w zasilacz diod LED zabudowany w oprawie umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym od 1 do 10V. / Oprawy należy wyposażyć w sterowniki wpinane w gniazdo NEMA wyposażone w pomiar światła współpracujące z wykorzystywanym w Gminie Andrychów systemem sterowania oświetleniem ulicznym.

Zamawiający zastrzega, aby słupy i oprawy były kompatybilne ze sobą zarówno po względem techniczno- funkcjonalnym jak i estetycznym.
Niniejsza specyfikacja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań.
 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie z uwzględnieniem powyższych parametrów .
Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w specyfikacji Wykonawca składa w formularzu ofertowym.

Specyfikacja wymagań technicznych - monitoring
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne systemu monitoringu wizyjnego
Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry
1. Kamera obrotowa- typ kamery: kamera obrotowa PTZ typu kopułowego do zastosowania zewnętrznego – 3 szt.	- kamera szybkoobrotowa, możliwość obrotu kamery 360 st. bez punktu końcowego, / obudowa wandaloodporna o odporności na uderzenia IK 10 w klasie szczelności nie gorszej niż IP66, / - głowica kamery osłonięta kopułką, / transmisja danych- cyfrowa poprzez sieć IP (zarówno obraz jak i dane sterujące), / sterowanie PTZ w formie cyfrowej po sieci IP, / konfiguracja urządzenia poprzez wbudowany interfejs http/https, możliwość zabezpieczenia stron hasłem, / możliwość wysyłania przez kamerę minimum trzech strumieni wideo, / formaty wizyjne; wsparcie dla następujących formatów wizyjnych H.264, H.265, M-JPEG / rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 1920x1080 px, / częstotliwość odświeżania: 30 kl./s w rozdzielczości 1080 px, / wbudowany slot karty SD/microSD, / możliwość pracy przy niskim natężeniu światła (dzień, noc), wbudowany filtr podczerwieni, możliwość automatycznego przełączenia kamery w tryb no nocny (mono), / Obsługa min. 4 masek prywatności / funkcja podążania za poruszającym się obiektem, / funkcja umożliwiająca pracę podczas mgły, / funkcja WDR zwiększająca dynamikę obrazu, / trasy dozorowe/presety: możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras dozorowych i /lub 30 pozycji kamery, / zoom optyczny nie mniejszy niż 20x, / prędkość nie mniejsza niż 100 Mb/s, / zasilanie sieciowe lub PoE / akcesoria: dołączony uchwyt słupowy oraz zasilacz, / temperatura pracy od -30st.C do +50st.C, / zgodność z zaproponowanym oprogramowaniem do obsługi monitoringu, zgodność z normą ONVIF która gwarantuje możliwość współdziałania urządzeń wizyjnych różnych producentów, / gwarancja min. 36 miesięcy.

Niniejsza specyfikacja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie z uwzględnieniem powyższych parametrów .
Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w specyfikacji Wykonawca składa w formularzu ofertowym.