Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego
Maszyna nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa.
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Parametry techniczne:

- masa transportowa maszyny minimum 4 000 kg.
-szerokość gąsienic max 300mm
- silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin STAGE V;
- pojemność silnika max 1650 cm3
- moc silnika zgodnie z ISO maksimum 20 kW
- głębokość kopania min. 3400mm
-wysokość wysypu min.3500mm
- siła odspajania przy zębie łyżki min 35kN
- dwie prędkości jazdy w tym prędkość jazdy minimalna 4,6km/h
- Szybko złącze do łyżek hydrauliczne oryginalne producenta koparki
- układ hydrauliczny zasilany podwójna pompą wielotłoczkową o zmiennym
    wydatku,przepływie minimum 120l/min oraz ciśnieniu maksymalnym
    minimum 240 bar;
- system zabezpieczający przed przeciążeniem hydrauliki roboczej
- zejście z obrotów silnika do biegu jałowego przy braku ruchów operatora.
- zbiornik paliwa o pojemności min 40 litrów;
- koparka wyposażona fabrycznie w lokalizator GPS
- możliwość wychyłu ramienia koparki lub każdej z łyżek min o 15°
    (np. Power Tilt, VDS lub inne )
-podwójna instalacja hydrauliczna na wysięgu, do napędu osprzętu dodatkowego

Układ koparkowy:
- sterowanie za pomocą joysticków;
- łyżka oryginalna producenta o szerokości 400 mm, montowana na hydrauliczne
   szybkozłącze koparkowe;
- łyżka oryginalna producenta o szerokości 600 mm, montowana na hydrauliczne
   szybkozłącze koparkowe;
- łyżka oryginalna producenta skarpowa o szerokości 1 200 mm, montowana na
   hydrauliczneszybkozłącze koparkowe;
 -lemiesz o szerokości min 1750mm
 - oryginalna przeciw waga zamontowana na koparce

KABINA
-Spełniająca normy ROPS oraz FOPS
-ogrzewana kabina z regulowanym nawiewem powietrza na przednią szybę oraz dwustopniowa regulacja dmuchawy.
-Szyba przednia dzielona – uchylna oraz 2 opcje otwarcia w tym możliwość uniesienia całej szyby i zamocowania nad głową operatora.
-Wycieraczki szyby przedniej plus zraszacze ciśnieniowe
-Pas bezpieczeństwa na siedzeniu
- instalacja radiowa z radiem
-System zabezpieczający uruchomienie silnika blokujący również napęd jazdy oraz obrót w konsoli sterowniczej przy fotelu.
-Sterowanie hydrauliką roboczą joystickami z regulowanymi podłokietnikami na oparcie rąk.
-Światła robocze LED po dwa z przodu i tyłu kabiny oraz jedno na wysięgu
-Zestaw narzędzi, smarownica, instrukcja obsługi, deklaracje CE,

Pozostałe wymagania;

- mechaniczny wyłącznik zasilania przy skrzynce akumulatorowej;
- kluczyki - 2 sztuki;

Dokumentacja:

- deklaracja zgodności (certyfikat CE) w języku polskim;
- karta gwarancyjna;
- książka serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim ;

Inne:

- gwarancja producenta na koparkę min 12 miesięcy.;

- szkolenie/instruktaż dla 5 operatorów wraz w wystawieniem zaświadczeń o odbytym szkoleniu i nabyciu przez szkolonych umiejętności obsługi pojazdu. Termin zostaną uzgodnione na etapie realizacji umowy. Szkolenie odbywać się będzie na terenie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ul.Batorego 24 34-120 Andrychów
- przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ul. Batorego 24 34-120 Andrychów (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego;
- protokół przekazania maszyny;

Warunki leasingu operacyjnego:

- Leasing rozliczany w polskich złotych;
- Równe raty leasingowe;
- Okres leasingu: 36 miesięcy;
- Wartość opłaty wstępnej: 10% ceny netto koparki i plus podatek VAT;
- Wartość wykupu/opłaty końcowej: 1% ceny netto koparki plus podatek VAT;

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie łączną cenę brutto za wykonanie zamówienia, obejmującą wartość:
- Wpłaty początkowej (10%)
- 35 równych rat miesięcznych (obejmujących inne koszty i opłaty związane z transportem, obsługa serwisową w okresie gwarancji, itd.)
- Wykupu przedmiotu leasingu (1%)

Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuję się ponosić koszty ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie i nie ma obowiązku ubezpieczenia koparki za pośrednictwem Wykonawcy.