Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego
Maszyna nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa.
Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

Parametry techniczne:

- masa transportowa maszyny minimum 4 000 kg.
-szerokość gąsienic max 300mm
- silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin STAGE V;
- pojemność silnika max 1650 cm3
- silnik diesel bez systemu DPF
- głębokość kopania min. 3400mm
-wysokość wysypu min.3500mm
- siła odspajania (przy ostrzu noża ISO 6015) min 35kN
- dwie prędkości jazdy w tym prędkość jazdy minimalna 4,6km/h
- Szybko złącze do łyżek hydrauliczne oryginalne producenta koparki
- układ hydrauliczny: główna pompa wielotłoczkowa o zmiennym
    wydatku, łączna wydajność zespołu pomp minimum 117 l/min
- ciśnienie robocze minimum 240 bar;
- zejście z obrotów silnika do prędkości biegu jałowego po 3 sek. Bezruchu funkcji roboczych koparki
- zbiornik paliwa o pojemności min 40 litrów;
- koparka wyposażona fabrycznie w lokalizator GPS
- możliwość wychyłu ramienia koparki lub każdej z łyżek min o 15°
    (np. Power Tilt, VDS lub inne )
- dwukierunkowa linia hydrauliczna na ramieniu , do napędu osprzętu dodatkowego
   np. młot, wiertnica inne

Układ koparkowy:
- sterowanie za pomocą joysticków;
- łyżka oryginalna producenta o szerokości 400 mm, montowana na hydrauliczne
   szybko złącze koparkowe;
- łyżka oryginalna producenta o szerokości 600 mm, montowana na hydrauliczne
   szybko złącze koparkowe;
- łyżka oryginalna producenta skarpowa o szerokości min 1400 mm,
   montowana na hydrauliczne szybko złącze koparkowe;
 -lemiesz o szerokości min 1750mm
 - oryginalna przeciw waga min 150 kg zamontowana na koparce

KABINA
-Spełniająca normy ROPS oraz TOPS
-ogrzewana kabina z regulowanym nawiewem powietrza na przednią szybę oraz dwustopniowa regulacja dmuchawy.
-Szyba przednia dzielona – uchylna oraz 2 opcje otwarcia w tym możliwość uniesienia całej szyby i zamocowania nad głową operatora.
-Wycieraczki szyby przedniej plus zraszacze ciśnieniowe
        -Pas bezpieczeństwa na siedzeniu
- instalacja radiowa z radiem
-System zabezpieczający uruchomienie silnika blokujący również napęd jazdy oraz obrót w konsoli sterowniczej przy fotelu.
-Sterowanie hydrauliką roboczą joystickami z regulowanymi podłokietnikami na oparcie rąk.
-Światła robocze LED dwa z przodu i jedno z tyłu kabiny oraz jedno na wysięgu
-Zestaw narzędzi, smarownica, instrukcja obsługi, deklaracje CE,

Pozostałe wymagania;

- mechaniczny wyłącznik zasilania przy skrzynce akumulatorowej lub w komorze
   silnika
- kluczyki - 2 sztuki;

Dokumentacja:

- deklaracja zgodności (certyfikat CE) w języku polskim;
- karta gwarancyjna;
- książka serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim ;

Inne:

- gwarancja producenta na koparkę min 12 miesięcy.;

- szkolenie/instruktaż dla 5 operatorów wraz w wystawieniem zaświadczeń o odbytym szkoleniu i nabyciu przez szkolonych umiejętności obsługi pojazdu. Termin zostaną uzgodnione na etapie realizacji umowy. Szkolenie odbywać się będzie na terenie Zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie
ul. Batorego 24 34-120 Andrychów
- przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ul. Batorego 24 34-120 Andrychów (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego;
- protokół przekazania maszyny.